## Slide 1
Evolución de las tecnologías
de alta velocidad
GORE-20
30 octubre 2017

## Slide 2
Chart: 
| 1990.0 | 1991.0 | 1992.0 | 1993.0 | 1994.0 | 1995.0 | 1996.0 | 1997.0 | 1998.0 | 1999.0 | 2000.0 | 2001.0 | 2002.0 | 2003.0 | 2004.0 | 2005.0 | 2006.0 | 2007.0 | 2008.0 | 2009.0 | 2010.0 | 2011.0 | 2012.0 | 2013.0 | 2014.0 | 2015.0 | 2016.0 | 2017.0 | 2018.0 | 2019.0 | 2020.0 | 2021.0
PB/mes | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 1.9 | 5.4 | 12 | 28 | 84 | 197 | 405 | 784 | 1477 | 2426 | 3992 | 6430 | 10174 | 14686 | 20151 | 30754 | 43570 | 51168 | 59848 | 72521 | 96054 | 121694 | 150910 | 186453 | 228411 | 278108
El tráfico no va a dejar de crecer
Fuente: Cisco VNI 2017
Espanix
TB/mes
PB/mes
EB/mes
3Pbps - ZB/mes
Notes: 1/1500 (0,066%) del tráfico total.

## Slide 3
Evolución de las conexiones de operador
Capa óptica – CDWM/DWDM
Red de transmisión – PDH/SDH
Ethernet
HDLC
IP
X.25/FR/ATM
Las capas se han ido reduciendo…
IP
Ethernet

## Slide 4
Evolución de los interfaces
Paso de síncronos a asíncronos
Redes de paquetes
Sin sincronización
Menor overhead
Mayor volumen de producción
Menor exigencia
Síncrono
E1 (2 Mbps)
Ethernet
100 Mbps (raros)
1 Gbps
E3 (34 Mbps)
STM1 (155 Mbps)
STM4 (622 Mpbs)
STM16 (2,5 Gbps)
10 Gbps
100 Gbps
…
Menor coste y mayor adopción
Paso de eléctrico a óptico

## Slide 5
Normalización de adaptadores
QSFP
SFP
XFP
X2
CFP
SFP+
XENPAK
Debida a:
Eficiencia energética
Presión comercial
Volumen de producción
Todavía pendiente por encima de 10G

## Slide 6
Normalización de cableados
Grandes datacenters que requieren centenares de metros de cable
Centros remotos a pocos kilómetros
Cobre vs. Fibra Multimodo vs. Fibra Monomodo
Servicios de fabricación de fibras a medida
Sistemas de soldadura de bajo coste y facilidad de uso
La Fibra Monomodo es la opción con el menor coste de instalación
LH/LR/LR4 es la opción preferida por coste y alcance (10 km)
Soluciones alternativas para necesidades concretas:
SR10/SR16 en multimodo. Instalación compleja y cara
Direct Attach dentro del rack (cobre no es viable a 10G hoy por hoy)

## Slide 7
En resumen…
100M: ¿Eso qué era?
1G: SFP LH
10G: SFP+ LR
100G: QSFP (Esperemos) LR4

## Slide 8
¿Y comercialmente?
La regla de x4 para x10, aún no aplica a 100G
  Estamos entre x6 y x8
  Pero baja rápidamente. Estará en poco más de un año
100M no tiene sentido comercial
  Los costes de despliegue y puertos absorben cualquier mejora
  1G empieza a estar en una situación marginal
Los grandes (Google, Facebook) ya piden el estándar de 1T

## Slide 9
En Espanix
Se ofrece 1G, 10G y 100G
100M ya no
LH/LR/LR4 es lo normal. Casos muy aislados de SX/SR
  ¡Alguien ha amenazado con pedir un SR10! (sin problema )
Hay agregaciones de hasta 9x10G
…pero hay clientes con 100G
Este año se espera un fuerte crecimiento del 100G

## Slide 10
  Gracias por su atención
  http://www.espanix.net